# ALIMENTATORE A 5 VIE PER INCARTATRICE GELATI

Ogni via è composta da:

- N( 1  trasportatore a nastro con larghezza di mm 55 e lungo mm 2550 con tratto finale basculante azionato da microcilindro pneumatico

- N( 1  trasportatore a nastro largo mm 55 e lungo alternativamente mm 350 o mm 450 per il raccordo con l’incartatrice

- Interasse vie in ingresso mm 80  min.

- Interasse in uscita regolabile mm  80 -160

- Modulare: Ogni trasportatore è unito alla macchina dalla catena di trasmissione e da tre viti.

- Manutenzione semplice: E’ limitata alla lubrificazione delle catene. Eventuali interventi per riparazioni sono agevolati dalla rapidità con cui si possono rimuovere i moduli.

- Facile da sanitizzare:	La struttura in acciaio inox AISI 304 è priva di qualsiasi punto di ristagno; è raggiungibile ovunque con un getto d’acqua calda o di vapore ed il risultato è rapido e completo.

- Protezioni: Previste nella zona inferiore e superiore con pannelli di rete a maglia tec. Quelli superiori sono apribili e dotati di micro di sicurezza.

- Motori gestiti da inverter

- Tutte le funzioni sono controllate da PLC

NB: 	tecom sas si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritenesse opportune in un’ottica di 	sviluppo della macchina descritta.