DIVISORE - ALLINEATORE A PATTINI

Macchina particolarmente versatile in grado di movimentare una gamma amplissima di prodotti.

Il divisore moltiplica le vie;  l’allineatore, all’inverso, le riduce da più vie ad una.

Il principio di funzionamento è lo stesso e le varianti sono tante da soddisfare qualsiasi esigenza.

I due sistemi possono essere combinati.

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Struttura in acciaio inox AISI 304

- Catene a rulli a perni forati in acciaio al carbonio con trattamento anticorrosione.

- Tensionamento catene automatico.

- Pattini in acciaio inox  AISI 304 completamente sanitizzabili.

- Tubi in acciaio inox Aisi 304 con perni smontabili.

- La sostituzione di due tubi e relativo pattino si effettua, senza dover allentare le catene e senza toccare alcuna vite, in circa tre minuti.

- Lubrificazione centralizzata.

- Protezioni perimetrali in rete inox  se la macchina dev’essere lavata con il getto, oppure in alluminio anodizzato con pannelli in policarbonato trasparente. Porte di accesso protette da microinterruttori, tunnel di protezione in ingresso ed in uscita

- Accessibilità totale per manutenzione, riparazione,  regolazione, sanitizzazione, attraverso le quattro porte laterali.

- La meccanica robusta ed affidabile è gestita da PLC ed un pratico pannello operatore consente di intervenire velocemente sulla regolazione delle diverse funzioni.

- Anche in condizioni di lavoro esasperate, con velocità elevate, la rumorosità resta ampiamente contenuta nei limiti di legge.

NB: 	tecom sas si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche in un’ottica di sviluppo della 	macchina descritta.