ELEVATORE VERTICALE A TAZZE  EVT 400

- Tazze con capienza di 1000 cc.

- Catene a rulli 5/8 a passo lungo con maglie forate

- Ancoraggio tazze con perni

- Tensionamento automatico delle catene

- Altezza di carico mm 700

- Ingombro a terra mm 700x400

- Limitatore di coppia: E’ incorporato nel riduttore.Un sensore ne rileva l’intervento e consente la gestione dell’emergenza nel modo più appropriato.

- Modulare: Il modulo base comprende: La tramoggia di carico, i sostegni, il cassetto inferiore estraibile e l’albero di rinvio con il dispositivo di tensionamento automatico delle catene.

Il modulo superiore comprende: La tramoggia di scarico, la motorizzazione con motoriduttore montato sull’albero di trazione e braccio di reazione sul telaio, gli attacchi per il sollevamento ed il successivo ancoraggio aereo.

Nella zona intermedia vengono eventualmente aggiunti moduli atti a determinare l’altezza di scarico richiesta.

- Facile da sanitizzare: La struttura in acciaio inox AISI 304 totalmente aperta è priva di qualsiasi punto di ristagno; è raggiungibile ovunque con un getto d’acqua calda o di vapore ed il risultato è rapido e completo.

- Protezioni: Previste nella zona inferiore con pannelli di rete a maglia tec. In caso di trattamento di materiali polverosi e/o inquinanti è possibile realizzare una chiusura totale con pannelli in lamiera ed eventuale sistema di aspirazione.

- Manutenzione semplice: E’ limitata alla lubrificazione dei cuscinetti dell’albero motore e delle catene. E’ possibile l’adozione di catene speciali a lubrificazione permanente.

NB: 	tecom sas si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritenesse opportune in un’ottica di sviluppo della macchina descritta.

Il programma di produzione prevede anche macchine con portate maggiori.